## Slide 1
UNIVERSITÉ DON BOSCO DE LUBUMBASHI
Faculté des Sciences Informatiques — Master Data Science, Supply Chain
Au-delà des heuristiques statiques
Conception et mise en œuvre d'un agent d'apprentissage par renforcement pour l'optimisation holistique et dynamique de la logistique minière
Présenté par : MUPASA KALUNGA Jean-Luc
Dirigé par : Dr. Olfa FERCHICHI
Soutenance de Mémoire de Master — Juillet 2026

## Slide 2
Plan de la présentation
1
Introduction
Contexte et enjeux de la logistique minière
2
Domaine
Le système camion-pelle en mine à ciel ouvert
3
État de l'art
Synthèse critique des méthodes d'optimisation
4
Problématique
Questions de recherche et hypothèse centrale H1
5
Approche proposée
Méthodologie CRISP-RL, MDP et algorithmes RL
6
Expérimentation & résultats
Benchmark de 8 politiques sur 3 scénarios, limites du travail
7
Conclusion & perspectives
Contributions et travaux futurs

## Slide 3
1
1
Introduction — contexte et enjeux
Le transport, pilier critique de la mine à ciel ouvert
La logistique du transport peut représenter jusqu'à 60 % des coûts opérationnels totaux d'une mine à ciel ouvert.
Son optimisation génère des économies en millions de dollars et réduit l'empreinte environnementale (carburant, usure).
Limites des systèmes actuels (FMS)
Heuristiques statiques et règles prédéfinies, efficaces en conditions stables…
…mais myopes face à la variabilité réelle : pannes, congestion, dégradation des routes
Pertes d'efficacité et sous-utilisation des ressources
60 %
des coûts opérationnels d'une mine à ciel ouvert proviennent du transport
Objectif du mémoire
Concevoir un agent autonome de dispatching qui adapte ses décisions en temps réel

## Slide 4
2
2
Domaine — la logistique minière à ciel ouvert
Cycle opérationnel camion-pelle : le levier de l'agent est la décision d'affectation
Pelles
Points de chargement (front de taille)
Flotte de camions
Transport chargé / retour à vide
Réseau routier
Routes, jonctions, points de déchargement
Dispatching
Affectation Camion → Pelle → Dump
Objectif : maximiser le tonnage transporté (t/h) sous contraintes de files, disponibilité et coûts — dans un environnement stochastique.

## Slide 5
3
3
État de l'art des méthodes d'optimisation
Famille d'approches | Exemples | Limites principales | Opportunité pour le RL
Heuristiques statiques [4] | FIFO, Nearest Shovel | Myopes, peu adaptatives, ignorent l'incertitude | Apprendre une politique globale et adaptative
Systèmes industriels [2, 14] | DISPATCH, MineStar, Jigsaw | Déterministes, rigides, peu réactifs aux perturbations | Adaptation dynamique en temps réel
Méta-heuristiques [15, 16] | Algo. génétiques, colonies de fourmis, recuit simulé | Optimisation hors-ligne, peu robustes en temps réel | Gestion de l'incertitude et adaptation continue
Optimisation exacte [17, 18] | MILP, programmation par contraintes | Complexité computationnelle, peu scalable | Solution scalable et flexible
Apprentissage par renforcement [7, 10] | RL pour VRP / JSSP, RL minier récent | Besoin d'un simulateur et d'une modélisation réaliste | Cadre état / action / récompense retenu dans ce mémoire
Constat : l'optimisation globale et dynamique de la flotte reste un défi — le RL offre l'adaptation temps réel qui manque aux approches existantes.

## Slide 6
4
4
Problématique et hypothèse de recherche
Q1
Comment modéliser l'environnement minier (réseau, files, aléas) dans un cadre RL ?
Q2
Quelle architecture d'agent RL pour une politique de dispatching adaptative ?
Q3
Comment concevoir une récompense fidèle aux coûts réels (carburant, usure, temps) ?
Q4
Quelles métriques et protocoles pour démontrer quantitativement la supériorité du RL ?
Q5
Comment intégrer l'agent aux FMS existants sans remplacer l'infrastructure ?
HYPOTHÈSE CENTRALE
H1
Un agent RL autonome peut surpasser les heuristiques classiques : productivité, temps d'attente, carburant et adaptabilité aux perturbations.
Validation : comparaison rigoureuse de 8 politiques sur 3 scénarios représentatifs, 10 réplications indépendantes.

## Slide 7
5
5
Approche proposée — vue d'ensemble
Architecture fonctionnelle : boucle Agent ↔ Environnement ↔ Récompense ↔ Évaluation
Agent RL
Cerveau décisionnel : choisit l'affectation Camion → Pelle → Dump
Environnement simulé
Moteur physique Gymnasium : camions, pelles, routes, files FIFO, aléas η
Fonction de récompense
Signal Rt = rendement + équité + coût (+ attente)
Module d'évaluation
Comparaison vs baselines, suivi des KPIs (t/h, min, L/t)
L'agent n'agit pas sur la physique du transport : il optimise uniquement la décision d'affectation — intégrable comme couche d'intelligence au-dessus d'un FMS.

## Slide 8
5
5/1
Méthodologie — le cycle CRISP-RL
1. Définition des buts
Traduire les KPIs métier en fonction de récompense
2. Modélisation
Simulateur Gymnasium, topologie et stochasticité
3. Formulation MDP
États s, actions a, transition P, récompense R
4. Conception de l'agent
Architecture DRL (PPO), MLP 128×2, ReLU/Softmax
5. Entraînement & test
Exploration/exploitation, hyperparamètres
6. Évaluation robustesse
Comparaison vs heuristiques, analyse des KPIs
Cadre itératif adapté aux systèmes apprenant par interaction dynamique (Szatmári)

## Slide 9
5
5/2
Méthodologie — formulation en MDP
Boucle fermée agent–environnement : la politique se construit par essais successifs
État sₜ
Files d'attente aux pelles, positions des camions, disponibilité des ressources, temps courant
Action aₜ
Affectation Camion → Pelle → Dump, ou ATTENDRE (7 actions discrètes)
Transition P
Simulateur événementiel : trajets log-normaux (σ = 0,12), pannes Bernoulli(pᵦ)
Récompense Rₜ
Multi-objectif pondérée : rendement, équité, coût, attente
MDP à horizon fini : un poste de 480 min = 1 épisode

## Slide 10
5
5/3
Méthodologie — récompense et simulateur
Rt = w1·R rendement + w2·R équité + w3·R coût + w4·R attente
Calibration du signal (contribution clé)
La formulation à 3 termes produisait un signal non discriminant (ΔR < 6×10⁻⁴). L'ajout du terme d'attente w₄ = 0,3 rend l'apprentissage tabulaire effectif.
Graphe routier G = (V, E) : 7 nœuds, 24 arêtes — 3 pelles, 2 dumps
Simulateur Python conforme à l'interface Gymnasium (reset, step, render) — base reproductible du benchmark

## Slide 11
5
5/4
Algorithmes utilisés — une progression scientifique
Q-Learning
Tabulaire · off-policy
Estime l'action optimale (max Q). 30 000 épisodes, α = 0,2, ε-greedy 1,0 → 0,01.
→
SARSA
Tabulaire · on-policy
Apprend la politique réellement suivie : plus conservateur, sous-optimal ici.
→
DQN
Deep RL · off-policy
Réseau Q + experience replay (200 k) + réseau cible. 2 M steps d'entraînement.
→
PPO
Deep RL · actor-critic
Objectif tronqué, stable et robuste au réglage. Approche finale retenue. 2 M steps.
Réseau MLP 128 × 128 (ReLU) Entrée : vecteur d'état normalisé (147 dim.)
Sortie Softmax : probabilités d'affectation

## Slide 12
6
6
Expérimentation — protocole d'évaluation
Nominal
12 camions · 3 pelles · 2 dumps · pᵦ = 2 %
Référence : calibration et cohérence du simulateur
High load
18 camions · 3 pelles · surcharge
Teste l'équilibrage de charge au-delà du Match Factor
High breakdown
Pannes fréquentes · pᵦ = 10 %
Robustesse aux perturbations — cœur de l'hypothèse H1
8 politiques comparées
4 heuristiques industrielles : FIFO, Fixed Assignment, Nearest Shovel, Shortest Path
4 agents RL : Q-Learning, SARSA, DQN, PPO
10 réplications indépendantes par scénario (seeds 42–51)
KPIs et validation statistique
Productivité (t/h) · Attente (min) · Carburant (L/t) · Utilisation (%)
Tests t de Welch, ANOVA à un facteur, post-hoc Tukey HSD
Diagnostics d'apprentissage : convergence, erreur TD, entropie, pertes

## Slide 13
6
6/1
Résultats — productivité comparative (t/h)
Productivité moyenne des 8 politiques sur les 3 scénarios (10 réplications)
Nominal
PPO 4 209 et DQN 4 169 t/h > Fixed 4 074 t/h (+3,3 % / +2,3 %)
High breakdown
DQN 3 992 et PPO 3 946 t/h > Fixed 3 861 t/h — le RL gagne quand l'environnement se dégrade
High load
Fixed domine (Match Factor optimal) ; DQN reste compétitif à −3,6 %
Les agents Deep RL surpassent Fixed Assignment dans 2 scénarios sur 3 — et consomment 4 à 8 % de carburant en moins.

## Slide 14
6
6/2
Résultats — temps d'attente et heuristiques myopes
Temps d'attente moyen — Fixed / PPO / DQN (seuil cible : 30 min)
Compromis productivité / attente
Les agents Deep RL acceptent une attente légèrement supérieure à Fixed, mais produisent davantage en exploitant plus agressivement les ressources disponibles.
≥ 200 min
d'attente pour Nearest Shovel et Shortest Path en surcharge : les heuristiques myopes s'effondrent, validant la problématique du mémoire.

## Slide 15
6
6/3
Analyse — convergence des agents
Convergence de DQN et PPO — scénario nominal (productivité lissée, 2 M steps)
Tabulaires
Q-Learning (off-policy) converge à 175 vs 145 pour SARSA (+20 %) : l'estimation de l'action optimale l'emporte.
Deep RL
DQN et PPO plafonnent ≈ 4 000 t/h en nominal ; DQN plus stable en surcharge (σ = 65 vs 350).
Comportement
DQN concentre 80 % de ses choix sur 2 actions ; PPO répartit sur les 7 — politique plus diversifiée.
La progression Q-Learning → SARSA → DQN → PPO confirme empiriquement les prédictions théoriques.

## Slide 16
6
6/4
Validation statistique de l'hypothèse H1
Comparaison | Statistique | p-value | Conclusion
PPO vs Fixed (nominal) | t = 6,36 | 3,0 × 10⁻⁶ | PPO significativement supérieur
DQN vs Fixed (high_breakdown) | t = 5,86 | 1,3 × 10⁻⁵ | DQN significativement supérieur
ANOVA — 8 méthodes (3 scénarios) | F(7,72) ≥ 299 | < 10⁻⁵⁰ | Différences globales significatives
Carburant : DQN/PPO vs Fixed | t = −10,0 | < 10⁻⁸ | Gains de −4,4 % à −7,8 % L/t
H1 validée dans 2 scénarios sur 3 (nominal et high_breakdown). En surcharge, la rigidité de Fixed Assignment devient un avantage structurel — le RL n'est pas universellement supérieur, mais décisif dans les contextes dynamiques et perturbés des mines réelles.

## Slide 17
6
6/5
Limites du travail
1
Non-généralisation entre flottes
Un modèle entraîné sur 12 camions (147 dimensions) ne peut pas être déployé directement sur 18 camions : tout changement de flotte impose un réentraînement complet.
Piste : transfer learning et architectures à taille variable (attention, GNN)
2
Dispatching séquentiel
L'agent affecte un camion à la fois — une approximation tractable du problème d'affectation global, qui serait de complexité combinatoire exponentielle.
Piste : Multi-Agent RL, où chaque camion devient un agent décisionnel
3
Validation en simulation seulement
Des paramètres réels comme la météo, le comportement des opérateurs ou les pannes d'infrastructure n'ont pas été modélisés.
Piste : partenariat avec une mine réelle pour une validation terrain
Ces limites délimitent le domaine de validité des résultats — elles ne les remettent pas en cause.

## Slide 18
7
7
Conclusion — quatre contributions
1
Simulateur réaliste
Environnement Gymnasium reproductible : graphe pondéré 7 nœuds, trajets log-normaux, pannes, dégradation des routes.
2
Progression algorithmique
Q-Learning, SARSA, DQN et PPO implémentés et calibrés — chaque transition justifiée par les limites de la précédente.
3
Benchmark à 8 stratégies
4 heuristiques industrielles vs 4 agents RL, 3 scénarios, 10 réplications : résultats statistiquement robustes.
4
Calibration de la récompense
Diagnostic du signal non discriminant et ajout du terme d'attente (w₄ = 0,3) : le reward shaping rendu effectif.
Le Deep RL constitue une approche compétitive et prometteuse pour le dispatching minier dynamique.

## Slide 19
7
7/1
Perspectives
1
Apprentissage multi-agent
Chaque camion devient un agent autonome (MARL, entraînement centralisé / exécution décentralisée) — vers une optimisation réellement holistique.
2
Généralisation par transfer learning
Architectures à taille variable (attention(GAT), GNN) pour déployer un modèle unique sur des flottes différentes sans réentraînement.
3
Validation sur données terrain
Partenariat avec une mine opérationnelle : météo, opérateurs, pannes d'infrastructure — indispensable avant tout déploiement.
4
Extension des scénarios
Pannes de pelles, topologies plus complexes, contraintes de qualité du minerai.
Vers l'industrie
FMS + RL
Une couche d'intelligence additionnelle au-dessus des systèmes existants : module de recommandation d'affectation à chaque cycle camion, sans remplacer l'infrastructure.

## Slide 20
Merci de votre attention
Place aux questions
MUPASA KALUNGA Jean-Luc — Master Data Science, Supply Chain — UDBL, Juillet 2026